塑料光纤发射器产品手册--SR1521

信号速率：5 MBd

最小发射光功率：-16dBm

最大发射光功率：-6dBm

正向偏置电压：2V

上升下降时间：15ns

发射光峰值波长：650nm

该产品能发射波长650nm红光光信号，宽范围电流驱动，能满足工业控制应用需求。

| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小 | 最大 |  |
| 电源电压 | VDD | -0.5 | 5.5 | V |
| 驱动电流 | Iin | -- | 90 | mA |

注意：超过以上任何一项最大限额都可能造成芯片永久损坏。

| 参数 | 描述 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境适应性要求 |
| 工作温度 |  | -40 | 27 | +85 | ºC |
| 储存温度 |  | -40 |  | +85 | ºC |
| 光电特性 |
| 发射器输出光功率 |  | -16 | -8.2 | -6 | dBm |
| 峰值波长 |  |  | 650 |  | ns |
| 正向电压 |  | 1.85 | 2 | 2.4 | V |
| 反向击穿电压 |  | 5 |  |  | V |
| 反向漏电流 |  |  |  | 100 | uA |
| 上升下降时间 |  |  | 15 |  | ns |

| 序号 | 管脚名称 | 管脚定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anode | LED阳极 |
| 2 | Cathode | LED阴极 |
| 3 | Open | 开路 |
| 4 | Open | 开路 |
| 5 | Do not connect | 用于固定 |
| 8 | Do not connect | 用于固定 |

1、在净化环境装配使用；

2、输入用两根键合线（直径25μm金丝），键合线尽量短；

3、本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；

4、干燥氮气环境储存。

# Text boxes

关键技术指标及特点

产 品 简 介

允许绝对最大值

光电特性参数（温度范围：-40°C ~85°C）

芯片管脚分布图

芯片管脚定义

芯片典型应用图

使用说明：