## 塑料光纤接收器产品手册--SR2521

信号速率：5 MBd

最小接收光功率：-21.6dBm

最大接收光功率：-8.7dBm

接收光峰值波长：650nm

片内集成光电二极管

该产品能接收波长650nm左右红光光信号，接收器包括光电二极管、跨阻放大器、输出NPN以及上拉电阻构成，能满足工业控制应用需求。

| 参数 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 芯片供电电压 | 5V | 供电范围不超过标准电压数值的±5% |

绝对最大值

| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存储温度 | Ts | -40 | +85 | ℃ |  |
| 工作温度 | TA | -40 | +85 | ℃ |  |
| 循环铅焊温度 |  |  | 260/10 | ℃/s | 1 |
| 电源电压 | VCC | -0.5 | 7 | V | 2 |
| 输出集电极电流 | IOAV |  | 25 | mA |  |
| 输出集电极功耗 | POD |  | 40 | mW |  |
| 输出电压 | VO | -0.5 | 18 | V |  |
| 上拉电压 | VP | -5 | VCC | V |  |
| 扇出能力（TTL） | N |  | 5 |  |  |

备注：

1 低于底座面1.6mm

2 应用此接收器芯片时，需在Vcc与GND的PIN之间接入一个0.01μF的滤波电容，电容两端连接到PIN脚的总长度不应超过20mm。

光电特性指标

温度范围0°C to 70°C, 电源电压范围4.75 V <VCC <5.25 V

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰值波长 | λ |  | 650 |  | nm |  |
| 信号速率 | Sr | DC |  | 10 | MBd | BER≤10-9, PRBS:27-1 |
| 输出0时的输入功率 | PRL | -21.6 |  | -9.5 | dBm | VOL=0.5V,IOL=8mA |
|  |  | -21.6 |  | -8.7 |  | VOL=0.5V,IOL=8mA, 25℃ |
| 输出1时的输入功率 | PRH |  |  | -43 | dBm | VOL=5.25V, IOH≤250μA |
| 输出高时的输出电流 | IOH |  | 5 | 250 | μA | VO=18V, PR=0, RL开路 |
| 输出低时的输出电压 | VOL |  | 0.4 | 0.5 | V | IOL=8mA,PR=PRLmin, RL开路 |
| 输出高时的电源电流 | ICCH |  | 3.5 | 6.3 | mA | VCC=5.25V, PR=0, RL开路 |
| 输出低时的电源电流 | ICCL |  | 6.2 | 10 | mA | VCC=5.25V, PR=-12.5 dBm, RL开路 |
| 内部上拉电阻 | RL | 680 | 1000 | 1700 | Ω |  |
| 有效直径 | D |  | 1 |  | mm |  |
| 数值孔径 | NA |  | 0.5 |  |  |  |

| 序号 | 管脚名称 | 管脚定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VO | TTL输出端 |
| 2 | Ground | 芯片地 |
| 3 | VCC | 芯片电源 |
| 4 | RL | 负载端 |
| 5 | Do not connect | 用于固定 |
| 8 | Do not connect | 用于固定 |

# Text boxes

关键技术指标及特点

产 品 简 介

芯片供电要求

电特性参数（TA=25°C，封装测试）

芯片管脚分布图

芯片管脚定义